Portatif marine / PMR étanche

Points forts :

● Très compact, étanche IP-X7 (1m de profondeur / 30min) et robuste (norme MIL-STD810)

● Autonomie de + de 20h avec batterie au lithium-ion 1700mAh en standard

● 22 canaux terrestres (PMR) en plus des canaux marines

● Touche directe au canal 16

● Signalisations CTCSS et DTCS

Caractéristiques générales :

| Version # 05 (VHF) | Portatif marine et PMR |
| --- | --- |
| Version # 07 (VHF) | Portatif marine et PMR avec ATIS pour navigation fluviale |
| Gammes de fréquence | TX 156,000 - 161,450MHz (Marine) RX 156,000 - 163,425MHz (Marine) 146 -174MHz (PMR) |
| Etanchéité | IP-X7 (Immersion à 1m de profondeur / 30min) |
| Puissance | 5W |
| Nombre de canaux | 97 marine / 22 PMR |
| Canaux privés | 22 |
| Espacement des canaux | 25 kHz marine / 12,5 / 25kHz PMR |
| Alimentation | Batterie Li-Ion (7,2V ; 1700mAh) en standard |
| Autonomie | 20h (Rx : 5% - Tx : 5% - Veille : 90%) |
| Ecran | LCD Alphanumérique rétro-éclairé |
| Dimensions (L x H x P) | 62 x 97 x 39mm |
| Poids avec batterie | 280g (avec BP-227) |

Pack standard :

● E/R portatif étanche IC-M87

● Batterie Li-Ion BP-227 (7,2V ; 1700mAh)

● Alim secteur BC-147E

● Chargeur BC-152

● Antenne FA-S59V (VHF)

● Clip ceinture MB-98

Options (Liste non exhaustive) :

►Chargeur rapide BC-119N + AD-100 + BC-145E

►Chargeur 6 postes BC-121N + AD-100 + BC-157

►Boîtier piles étanche IP-54 BP-226

►Microphones étanches IP-67 HM-138, HM-168

►Microphone étanche IP-67 avec oreillette HM-138OT

La plupart des accessoires de l’IC-M87 sont compatibles avec l’IC- F51/F61 (batteries, chargeurs…).

| INFORMATIONS TECHNIQUES GENERALES |
| --- |
| Type de connecteur antenne | SMA |
| Impédance antenne | 50ohms |
| Connecteur accessoires | 9 pins |
| Consommation en veille | 20mA |
| Consommation TX à 5W | 1,6A |
| Consommation RX avec AF max | 200mA |
| Puissance AF 10% distorsion / 8 ohms | Marine 0,2W PMR 0,35W |
| RECEPTION |
| Sensibilité (à 20db Sinad) | Sensibilité du Squelch | Sélectivité du canal adjacent | Taux de rejet d’intermodulation |
| -2dBµ typique | ± 0dBµ typique | Marine 70dB PMR 70/60dB | Marine 68dB PMR 65dB |
| EMISSION |
| Erreur fréquence | Puissance |
|  | Low1 | Low2 | High |
| ± 1,5kHz | 1W | 3W | 5W |
| Excursion modulation maxi Wide / Narrow | Distortion harmonique | Puissance canal adjacent | Modulation résiduelle |
| ± 5kHz / ± 2,5kHz | Moins de 10% | Marine 70dB PMR 70/60dB | Marine 40dB PMR 40/34dB |
| PROGRAMMATIONS ET REGLAGES |
|  |  | Clonage | Réglages |
| Logiciel |  | CS-M88-M87 | CS-M87ADJ |
| Cordon | OPC-966/U | OPC-966 BT |

# Text boxes

Touche squelch

Touche sélection/

Groupe de canaux

Connecteur

Micro

Touche d’émission

Verrouillage

Touche canal 16

Volume

Touche de défilements des canaux

Bouton PTT

Connecteur antenne

Touche canal 16

Balayage