L’IC-M87 est la pus petite VHF marine avec des canaux terrestres mais elle offre aussi une étanchéité parfaite aux poussières et aux liquides (IP-67).

Caractéristiques générales :

- Fréquences de couverture VHF :

- Marine TX 156 -161.450 MHz

- Marine RX 156 -163.425 MHz

- PMR 136-174 MHz

- Espacement des canaux 25 kHz en marine et 12.5/25KHz en PMR

- Puissance d’émission 5W

- Signalisation proposée d’origine : CTCSS, DTCS, 2 tons et 5 tons

- Touche directe au canal 16

Points forts :

- Etanche à la norme IP-67 (immersion 1m pendant 30min)

- Taille compacte (62 x 97 x 39 mm)

- 97 canaux Marine, 22 canaux PMR et 22 canaux privés

- Autonomie de + de 20h avec une batterie Li-Ion 17000 mAh en standard

- Grande robustesse à la norme militaire MIL-STD810

Programmation :

Pour la programmation de cet équipement, utilisez les cordons suivants : OPC-966/U

Pour le réglage atelier, utilisez l’adjust suivant : @csm87adj.zip

Pour la programmation atelier, utilisez le clone suivant : @CSM87.zip

# Text boxes

IC-M87

IC-M87